## Slide 1: Lehmbackofen
Diese Bilder habe ich von einer Schule in Deutschland bekommen. Ich hoffe, ich kann damit vielleicht jemanden zur Nachahmung inspirieren.

## Slide 2: Lehmbackofen
Man sollte sich eine Menge große Steine besorgen.
Sorge für ein ausreichend großes Arbeitsteam
Die Eltern sind eine prima Unterstützung für dieses Projekt

## Slide 3: Lehmbackofen
Bevor man mit der Arbeit beginnt, sollte man mit den Kindern über Hebetechniken reden.
Der Boden muss von Pflanzen befreit und eingeebnet werden

## Slide 4: Lehmbackofen
Lehm und Sand werden im Verhältnis 1:4 gemischt
Am Besten mischt man Sägespäne oder kleingeschnittenes Stroh(vorher in Wasser einweichen)
Die Konstens sollte ungefähr wie dicker Milchreis sein

## Slide 5: Lehmbackofen
Hier kann man alle vorbereiteten Materialien sehen

## Slide 6: Lehmbackofen
Der Lehm lässt sich leicht glätten
Er ist auch frostfest, wenn er getrocknet ist.
Es sollten keine Lufteinschlüsse vorhanden sein
Schäden kann man im Frühjahr einfach mit einer kleinen Portion Lehm reparieren

## Slide 7: Lehmbackofen
die Steine sind gut befestigt
Es braucht einige Zeit, ein stabiles Fundament zu bauen
Der Lehm füllt die Fugen gut aus
Die Steine sollen das Gewicht des Ofens tra-gen können sonst ver-schieben sie sich.

## Slide 8: Lehmbackofen
Das Fundament sollte eine gute Arbeitshöhe für den Bäcker haben

## Slide 9: Lehmbackofen
Weidenäste bilden das Skelett des Ofens
Schneiden sie genug davon
Sie werden überrascht sien, wie viele man braucht

## Slide 10: Lehmbackofen
Es geht rasch vorwärts

## Slide 11: Lehmbackofen
So langsam nimmt er Gestalt an
Nun braucht es nur noch eine letzte Lage Stroh und Lehm rundherum
Man beachte das runde Holzstück im Dach
Wenn man es entfernt, entsteht die Rauchöffnung

## Slide 12: Lehmbackofen
Das Stroh wird in die Wände eingebettet,
Später verbrennt es ganz
Deswegen nicht zu viel davon
Die Hohlräume die so entstehen, dienen der Isolierung

## Slide 13: Lehmbackofen
Ein kleines Unglück
Einige Schüler wollten den Ofen mit einem klenen Feuer trocknen
Deswegen platzte vorne ein wenig ab.
Wichtig ist, den Ofen auch innen mit Lehm zu verputzen!

## Slide 14: Lehmbackofen
Es wurde Abend bis man zufrieden war mit dem Ofen
Nun hieß es, eine Woche warten, bis er durchgetrocknet war

## Slide 15: Lehmbackofen
Die Schüler waren sehr stolz auf ihren
Der Ofen hat das Heizen schadlos überstanden, nachdem er von außen noch verputzt worden war.
Zum Abschluß haben sie ihn noch mit einem Dach versehen, um ihn vor Regen zu schützen

## Slide 16: Lehmbackofen
Die Bäckerei wurde aufgebaut
Auf der dicken Holzbohle wurde der Teig geknetet und zu Fladenbroten geformt

## Slide 17: Lehmbackofen
Dieser Job kann einen wirklich fesseln
Der junge Mann war nciht mehr von der Bäckerei weg zu bekommen

## Slide 18: Lehmbackofen
Der Ofen ist gut vorgeheizt
Die Glut wird zur Seite geschoben
kleine Fladenbrote kann man direkt auf dem Lehmboden backen
Wenn man große Brote backen will, braucht man eine Tür

## Slide 19: Lehmbackofen
Durch die Öffnung verliert der Ofen viel Wärme

## Slide 20: Lehmbackofen
Ein guter Tag geht zu Ende
Mehr Informationen unter
kontakt
ole.flemming.nielsen@skolekom.dk
Danke an Rita Mahlberg